### 2450系列压力/液位传感器

·选配8250或8450测量液位或压力

·范围:0-17bar

·传感器材质:PVDF

·4-20mA模拟量信号输出

·标配电缆4.6m,可延长至121m

·最大工作温度/压力 85℃/17bar

### 8250系列液位变送器

·可显示液位值和体积值

·多单位选择:ft.,in.,m,cm,%,gal,l,m3

·最多2路信号输入,最多2路继电器控制

·最多两路4-20mA输出,12~24VDC供电

·多种安装方式选择,防护等级:IP65

·手动或自动液位-体积转换

·CE,CSA,UL认证

### 2714-2717系列pH/ORP电极

·2714,2716,2716-DI范围:0~14

·2714-HF范围:0~12

·2715,2717范围:±2000mV

·坚固耐腐的CPVC材质设计

·旋转锁扣设计保证探头快速连接

·最高温度85℃,最大工作压力6.9bar@65℃

·纯水,净水,污水,高纯水系统应用

### 8750系列pH/ORP变送器

·可同时显示被测液体温度,自动温度补偿

·pH范围:0~14

·ORP范围:-2000~+2000mV

·4-20mA模拟量输出,12~24VDC供电

·多种安装方式选择,防护等级:IP65

·耐化学腐蚀外壳和自动诊断功能

·RO/DI,超滤,冷却塔,纯水,化学过程水系统

### 8860系列双通道电导率/电阻率控制器

·多显示单位选择:μS,mS,KΩ,MΩ

·电导范围:0.055~400000μS/cm

·电阻率范围:10KΩ.cm~18.3MΩ.cm

·2路信号输入,3路4-20mA模拟量输出

·2路集电极开路输出,4路可编程继电器

·供电电源:11~24VDC或100~240VDC

·CE,CSA,UL认证

### 8450系列压力变送器

·多单位选择:psi,bar,kPa

·最多2路信号输入,最多2路继电器控制

·最多两路4-20mA输出,12~24VDC供电

·多种安装方式选择,防护等级:IP65

·CE,CSA,UL认证

### 2720pH/ORP前置放大器

·旋转锁扣设计保证探头快速连接

·坚固耐腐的CPVC材质设计

·电缆长度标配4.6m,可延长至120m

·电缆类型:六芯屏蔽电缆

·最大工作温度80℃

·最大工作压力6.9bar@65℃

·CE认证

### 2819-2823系列电导率/电阻率电极

·3-2819-1: 0.055~100μS(18.3MΩ.cm~10KΩ.cm)

·3-2820-1: 1~1000μS(1MΩ~1KΩ)

·3-2821-1: 10~10000μS

·3-2822-1: 100-200000μS

·电缆长度标配4.6m,可延长至30m

·材质:316SS和钛合金,可用于卫生行业

·最大耐压:13.8bar,最大耐温150℃

### 8850系列电导率/电阻率变送器

·多显示单位选择:μS,mS,KΩ,MΩ

·电导范围:0.055~400000μS/cm

·电阻率范围:10KΩ.cm~18.3MΩ.cm

·4-20mA模拟量输出,12~24VDC供电

·多种安装方式选择,防护等级:IP65

·RO/DI,超滤,冷却塔,纯水,化学过程水系统

### 现场一体化安装仪表系列

·流量,pH/ORP,电导,压力,温度测量

·现场就地显示

·4-20mA模拟量输出,12~24VDC供电

·继电器控制可选

·防护等级:NEMA 4X (IP65)

·RO/DI,超滤系统,过程控制,化学水监控

### 8550系列流量变送器

·瞬时流量和累积流量显示

·最多可达两路输入

·4-20mA模拟量输出,12~24VDC供电

·多种安装方式选择,防护等级:IP65

·耐化学腐蚀外壳和自动诊断功能

·集电极开路输出,继电器输出可选

·超滤,软水,反渗透,流量监控系统

### 5090流量监视器

·探头供电,经济简便

·高稳定性指针式显示

·面板按钮一点校正

·电缆长度可延长至60m

·防护等级:NEMA 4X (IP65)

·CE,CSA,UL,FM认证

### 515系列转轮流量探头

·流速范围:0.3-6m/s(1-20ft./s)

·管径范围:DN15-DN1000(0.5-36in.)

·线性度:满量程的±1%

·探头材质:PP或PVDF

·电缆:标配7.6m,最长至60m

·最大工作压力14bar@20℃

·FM,CE认证